# Text boxes

Fusible 8A

Résistance

12 ohms

Diode P600

Interrupteur

2 diodes P600

Relais

Poussoir

# Batterie 6Volts 12A/H

Fiche

Résistance 1K

Prise

Diode lumineuse

+ Vers Flash -

## Alimentation flash Canon 6 V-12A/h

### Copyright Goetschmann Gilbert 2007

Tension à la sortie de l’accu = 6.3 Volts

Tension sur la prise = 5.6 Volts et 4.2 Volts avec le poussoir pressé.

Il faut presser le poussoir qui alimente le relais à l’enclenchement de chaque flash pour éviter de faire sauter le fusible.

Sans diode, à l’enclenchement l’intensité est de 11A sous 6.3V

Avec la diode en série après le fusible, elle est de 9.8A sous 5.6V

Avec les deux diodes activées avec le poussoir, elle est de 7.37A sous 4.2V

Chargeur